## Slide 1
Spojování rezistorů

## Slide 3
A
+
-
V
V
Schéma sériového zapojení rezistorů:
R1
R2
Rezistory o odporech R1 a R2 jsou zapojeny sériově (za sebou).
Na rezistoru R1 je napětí U1.
U1
Prochází jím proud I.
I
Na rezistoru R2 je napětí U2.
U2
Prochází jím proud I.
I
Ampérmetrem byl naměřen proud I, který je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejný .
Na zdroji je napětí U.
Vztahy mezi veličinami v tomto obvodu:
I ..... proud je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejný
U = U1 + U2 ... napětí na zdroji je součtem napětí na obou rezistorech
R = R1 + R2 ... celkový odpor je součtem odporů obou rezistorů

## Slide 4
I2
A
+
-
R1
R2
V
Schéma paralelního zapojení rezistorů:
Rezistory o odporech R1 a R2 jsou zapojeny paralelně(vedle sebe).
Na rezistoru R1 je napětí U1.
U1
Prochází jím proud I1.
I1
Na rezistoru R2 je napětí U2.
=U2
Prochází jím proud I2.
Nerozvětvenou částí obvodu prochází proud I. Na zdroji je napětí U.
Vztahy mezi veličinami v tomto obvodu:
U = U1 = U2 ... napětí je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejné
I = I1 + I2 ... proud procházející nerozvětvenou částí obvodu je roven
součtu proudů ve větvích
I
=U

## Slide 5
Odvození vzorce pro výsledný odpor:
I = I1 + I2
I =
U
R
I1 =
U1
R1
I2 =
U2
R2
U
R
=
U1
R1
+
U2
R2
U = U1 = U2
U
R
=
U
R1
+
U
R2
/ : U
1
R
=
1
R1
1
R2
+
Zlomky převedeme na společného jmenovatele.
1
R
=
R1+ R2
R1 . R2
Pokud se sobě rovnají zlomky, rovnají se i jejich převrácené hodnoty.
R
=
R1 . R2
R1 + R2